Time   AccX AccY AccZ GyroX GyroY GyroZ  Roll      Pitch      Yaw      BaroAlt  Batt     Acc50g   Msg

0.00    -68     51      1004   0          0         1           112       68           -979       -6           4105   102          0

Время:

Time – Время в секундах и сотых секунд

Ускорение (Для перевода в g делить на 1000):

AccX – Ускорение по оси Х в mg

AccY – Ускорение по оси Y в mg

AccZ – Ускорение по оси Z в mg (вертикальная ось)

Угловая скорость (Для перевода в °/c делить на 16.4):

GyroX – Угловая скорость по оси X

GyroY – Угловая скорость по оси Y

GyroZ	 – Угловая скорость по оси Z

Положение в пространстве (Для перевода в градусы делить на 10):

Roll –  Положение контроллера по Roll

Pitch – Положение контроллера по Pitch

Yaw – Положение контроллера по Yaw

Высота (Для перевода в метры делить на 10):

BaroAlt – Высота по барометру над точкой старта

Напряжение АКБ (Для перевода в вольты делить на 1000):

Batt - Напряжение АКБ

Ускорение по датчику 50g (Для перевода в g делить на 1000):

Acc50g  – Ускорение по оси Z в mg (вертикальная ось)

Сообщения (маркеры событий):

Msg – Маркеры событий

0 – Нет событий

1 – Старт по ускорении

2 – Старт по датчику давления

3 – Окончание работы двигателя по ускорению

4 – Окончание работы двигателя по таймеру (при старте по барометру)

5 – Апогей по датчику давления

6 – Апогей по датчику давления

7 – Выброс тормозного парашюта

8 – Выброс основного парашюта по высоте

9 – Выброс основного парашюта по таймеру

10 – Приземление по датчику давления

11 – Приземление по таймеру

12 – Включен защищенный ключ №1

13 – Выключен защищенный ключ №1

14 – Включен защищенный ключ №2

15 – Включен защищенный ключ №2

16 – Включен ключ №3

17 – Выключен ключ №3

18 – Барометр разблокирован (апогей)

19 – Барометр разблокирован (парашют)

20 – Окончание работы двигателя по таймеру (при старте по ускорению)

21 – Зафиксирован внештатный старт